## Slide 1
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODÉSICO · EJERCICIO No. 3
QGeoidCOL2023
Interpolación de ζ, determinación de la altura normal y modelo paramétrico frente a la Red Nacional de Nivelación
Grupo 2: A. T. Díaz · J. S. López · N. L. Rodríguez · A. A. Daza
Docente: John Alexander Orduña Díaz
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones — Énfasis en Geomática · 2026-3

## Slide 2
01 · MARCO CONCEPTUAL
Superficies de referencia
Tres superficies, tres alturas
2
RELACIÓN ENTRE ALTURAS
h = H + N = HN + ζ
La altura elipsoidal h (GNSS) se convierte en altura normal HN = h − ζ con la anomalía de altura ζ del cuasigeoide.
GEOIDE VS. CUASIGEOIDE
N − ζ ≈ (ΔgB / γ̄) · H
Depende de la anomalía de Bouguer y de la altura: milímetros en zonas bajas, decímetros en montaña. N y ζ no son intercambiables.
SISTEMA IHRS / GRS80
QGeoidCOL2023 está referido al IHRS con W0 = 62 636 853,4 m²/s², en el sistema de marea cero.
[ Agregar pantallazo: esquema elipsoide – geoide – cuasigeoide (opcional) ]

## Slide 3
02 · DATOS Y VALIDACIÓN
Malla 100 % validada
Estructura y control de calidad de QGeoidCOL2023 (cargarYValidarMalla)
3
32 224
nodos · 212 × 152
5′
≈ 9,2 km de resolución
CONTROLES DE CALIDAD
Integridad: 0 líneas no numéricas, 0 valores Inf o NaN.
Duplicados y faltantes: ninguno; malla rectangular completa.
Regularidad del paso: desviación máx. 2,2×10−15° (lat) y 2,8×10−14° (lon).
Cobertura: 4,78° S a 12,80° N; 79,30° W a 66,72° W.
ζ: de −40 m a +33 m; media 6,93 m; desv. 13,69 m.
[ Agregar pantallazo: Figura 1 del informe (malla QGeoidCOL2023 e histograma de ζ) ]

## Slide 4
03 · DESARROLLO COMPUTACIONAL
MATLAB autocontenido
Arquitectura y flujo de trabajo (appQGeoidCOL2023.m)
4
FASE 1
Cargue y validación: reconstrucción de la malla y autoverificación contra interp2.
FASE 2
Control de cobertura: sin extrapolación y con validación del soporte de nodos.
FASE 3
Núcleo de interpolación: cada método entrega nodos y pesos; ζ̂ = Σ wiζi en un solo lugar.
FASE 4
Visualización y reportes: vista local, tablas de contribución y exportación (CSV, TXT, PNG).
Cero dependencias externas: no requiere Mapping ni Statistics Toolbox.
Reproducible: diagonal fija SW–NE y semilla fija.
Transparente: CSV sin redondear; pantalla al milímetro.
[ Agregar pantallazo: Figura 6 del informe (diagrama de flujo) o Figura 3 (interfaz MATLAB) ]

## Slide 5
04 · METODOLOGÍA
Los 6 métodos de interpolación
Todos producen ζ̂ = Σ wᵢ ζᵢ con Σ wᵢ = 1 — ninguno extrapola
5
DISCONTINUO
Vecino más cercano
Valor del nodo más próximo. Escalones entre nodos.
CONTINUO C⁰
Lineal por triángulos
Coordenadas baricéntricas con diagonal fija SW–NE.
MÉTODO HABITUAL
Bilineal
4 esquinas de la celda. Exacto en los nodos y fácil de verificar.
ALTA PRECISIÓN
Bicúbica (Keys, a = −0,5)
Convolución cúbica con 16 nodos (4 × 4). Sigue la curvatura; no aplica en el borde.
PROMEDIO LOCAL
IDW (p = 2, k = 16)
Pesos ∝ 1/dᵖ. Tiende a aplanar los gradientes.
ESTADÍSTICO
Kriging ordinario
Semivariograma local (ventana 12 × 12) ajustado por mínimos cuadrados ponderados.

## Slide 6
05 · VERIFICACIÓN DE CÓDIGO
Autoverificación vs. MATLAB interp2
Diferencias al nivel de la precisión de máquina
6
Método | vs. interp2 (m) | máx ¦1 − Σwᵢ¦
Vecino más cercano | 0 ('nearest') | 0
Lineal por triángulos | — (diagonal fija) | 1,1 × 10−16
Bilineal | 7,1 × 10−15 ('linear') | 2,2 × 10−16
Bicúbica | 6,8 × 10−14 ('cubic') | 2,3 × 10−15
IDW | — (distancia métrica) | 5,6 × 10−16
Kriging ordinario | — (variograma local) | 4,4 × 10−16
NORMALIZACIÓN
Σ wᵢ = 1 se verifica en cada consulta: una superficie constante se reproduce exactamente.
CONTROL DE BORDES
En el borde exterior la bicúbica se declara no aplicable y no se sustituye en silencio.

## Slide 7
06 · EVALUACIÓN DE EXACTITUD
Validación cruzada por decimación
Malla decimada a 10′ y 400 nodos retirados (semilla fija)
7
# | Método | RMSE (mm) | MAE (mm) | P95 (mm)
1 | Bicúbica | 58,0 | 29,5 | 141,4
2 | Bilineal | 86,6 | 48,3 | 187,2
3 | Lineal por triángulos | 88,7 | 49,8 | 184,0
4 | Kriging ordinario | 135,9 | 64,3 | 315,6
5 | IDW (p = 2, k = 16) | 212,3 | 133,4 | 449,3
6 | Vecino más cercano | 480,7 | 326,3 | 997,0
Bicúbica: 33 % menos RMSE que la bilineal.
Vecino más cercano: errores de hasta 2,5 m.
[ Agregar pantallazo: Figura 9 del informe (diagrama de cajas e indicadores) ]

## Slide 8
07 · ANÁLISIS LOCAL
Comportamiento en P4 (Bogotá)
Zona de fuerte gradiente · bilineal ζ̂ = 23,360 m (u = 0,8455, v = 0,7796)
8
Nodo | ζᵢ (m) | wᵢ | wᵢζᵢ (m)
NE (4,63°; −74,05°) | 23,332 | 0,6592 | 15,3804
SE (4,55°; −74,05°) | 23,729 | 0,1863 | 4,4211
NW (4,63°; −74,13°) | 22,937 | 0,1204 | 2,7626
SW (4,55°; −74,13°) | 23,388 | 0,0340 | 0,7962
Pesos negativos: la bicúbica (8 nodos) y el kriging (6 nodos) los asignan a la corona exterior para no aplanar el campo.
Dispersión entre métodos continuos: 47,6 mm en P4, frente a 21,2 mm en P5 (Arauca, zona llana).
[ Agregar pantallazo: Figura 7 del informe (vista local de los 6 métodos en P4) ]

## Slide 9
08 · COMPARACIÓN MULTIMODELO
QGeoidCOL2023 vs. GeoCol2004
Diferencia sistemática ζ − N en los puntos de control
9
Punto | ζ − N (m)
P1 (Guajira) | −0,733
P2 (Córdoba) | −0,998
P3 (N. Santander) | −4,072
P4 (Bogotá) | −3,299
P5 (Arauca) | −1,584
−2,14 m
diferencia media en los cinco puntos
EXPLICACIÓN GEODÉSICA
No se explica por la separación geoide–cuasigeoide: es de signo contrario y un orden mayor. Es coherente con el sesgo de ~2 m documentado para GeoCol2004 (modelo global de grado 200, MDT de ~1 km). QGeoidCOL2023 incorpora gravimetría terrestre y aerotransportada, altimetría y modelos satelitales GRACE/GOCE.
[ Agregar pantallazo: Figura 14a del informe (diferencias QGeoid − GeoCol2004) ]

## Slide 10
09 · COMPARACIÓN MULTIMODELO
QGeoidCOL2023 vs. EGM2008
Modelo global vs. regional (ζ − N_EGM)
10
35,7 cm
RMS de la diferencia en los cinco puntos de control (de −21 cm a +70 cm)
REFERENCIAS DISTINTAS
EGM2008 está en tide free y con término de grado cero (≈ −41 cm); QGeoidCOL2023 en zero tide e IHRS.
RESOLUCIÓN TOPOGRÁFICA
QGeoidCOL2023 incorpora gravimetría aerotransportada reciente, y el efecto topográfico se modela por síntesis armónica esférica (dV_ELL_Earth2014 y ERTM2160).
[ Agregar pantallazo: Figura 12 del informe (diferencias por punto con GeoCol2004 y EGM2008) ]

## Slide 11
10 · CONTROL DE CAMPO
Coherencia con la nivelación geométrica
Altura de cada modelo menos la altura nivelada
11
Punto | H nivelada (m) | QGeoid (cm) | EGM2008 (cm) | GeoCol (cm)
P1 (Guajira) | 48,434 | −1,8 | −5,0 | −75,1
P2 (Córdoba) | 95,573 | +15,9 | +39,3 | −83,8
P3 (N. Sant.) | 3216,550 | +65,2 | +44,6 | −342,0
P4 (Bogotá) | 2702,640 | −61,9 | −38,9 | −391,8
P5 (Arauca) | 184,956 | +1,0 | +70,6 | −157,4
PUNTOS BAJOS (P1, P2, P5)
RMS 9,3 cm con QGeoid, frente a 46,7 cm (EGM2008) y 111,7 cm (GeoCol2004).
MONTAÑA (P3, P4)
~60 cm, del mismo signo que EGM2008: componente común a ambos modelos o a los datos.
[ Agregar pantallazo: Figura 13 del informe (alturas de cada modelo menos la nivelada) ]

## Slide 12
11 · SISTEMAS DE MAREAS
Tres convenciones para la marea permanente
El Sol y la Luna deforman la Tierra de forma permanente: ¿cómo se trata ese efecto?
12
MEAN TIDE
Marea media
Se conserva la deformación permanente de la corteza, y el potencial incluye el promedio del potencial generador de mareas.
Alturas niveladas H
TIDE FREE
Libre de marea
Se eliminan el potencial generador de mareas y la deformación permanente que produce.
Alturas GNSS h · EGM2008
ZERO TIDE
Marea cero
Se elimina la atracción directa del Sol y la Luna, pero se conserva la deformación que ya causaron.
IHRS · QGeoidCOL2023
Para comparar h, H y N deben estar en la misma convención → todo se lleva a zero tide

## Slide 13
12 · HERRAMIENTA EN PYTHON
Red Nacional de Nivelación: datos y depuración
parametrico1.py (núcleo de cálculo) + parametrico2.py (interfaz de 7 pestañas) · solo biblioteca estándar
13
DATOS
4272 puntos de la Red Nacional de Nivelación (IGAC) con h y H.
Mallas: QGeoidCOL2023 (5′) y EGM2008 (2′, ICGEM).
CORRECCIÓN A ZERO TIDE (GUIMARÃES ET AL., 2025)
h (tide free): +5,3 a +6,0 cm · H (mean tide): +8,7 a +9,9 cm
N de EGM2008 (tide free): +2,6 a +3,0 cm
DEPURACIÓN
4210 aceptados · 62 apartados: 22 con h nula, 3 duplicados, 2 con |h − H| > 150 m y 35 por error grueso (5 × desviación robusta). Todos quedan en puntos_rechazados.xlsx.
[ Agregar pantallazo: Figura 11 del informe (malla EGM2008 con los puntos de la red) ]

## Slide 14
13 · MODELO PARAMÉTRICO
Discrepancia y modelo de desplazamiento e inclinación
Basado en Guimarães et al. (2025)
14
DISCREPANCIA
l = h − H − N
Si las tres alturas fueran exactas, l sería constante: el desplazamiento del datum.
MODELO (MÍNIMOS CUADRADOS, P = I)
l = δH + x1(φ − φ0) + x2(λ − λ0) cos φ
δH: desplazamiento del datum · x1, x2: inclinaciones N–S y E–O.
SELECCIÓN
R²aj = 1 − (1 − R²)(n − 1)/(n − u)
Mejor método: mayor R²aj. En el kriging, el semivariograma se elige por menor SSRw.
[ Agregar pantallazo: Figura 10 del informe (semivariograma del kriging ordinario) ]

## Slide 15
14 · RESULTADOS DEL MODELO PARAMÉTRICO
El datum de Buenaventura frente a cada geoide
n = 4210 puntos · todos los datos en zero tide
15
 | QGeoidCOL2023 | EGM2008
Mejor método | Bicúbica | Bicúbica
R²aj | 0,205 | 0,392
δH | 0,18 m | 1,07 m
σ0 | 0,23 m | 0,33 m
x1 (N–S) | −4 cm/° | −9 cm/°
Con EGM2008 el datum queda ~1,07 m sobre el geoide; Guimarães et al. reportan 0,99 ± 0,03 m para Colombia.
QGeoidCOL2023 absorbe casi todo el desplazamiento y deja menor dispersión.
La inclinación N–S sugiere acumulación de errores de nivelación desde el datum.
[ Agregar pantallazo: Tablas 17 y 18 del informe o la pestaña «Resultados» de la interfaz de Python ]

## Slide 16
15 · SÍNTESIS
MATLAB vs. Python
Dos criterios independientes, una misma conclusión
16
MATLAB
Contra la propia malla
Validación cruzada por decimación.
58 mm
RMSE de la bicúbica
PYTHON
Contra la nivelación
Ajuste de l = h − H − N en 4210 puntos.
0,205 · 0,392
R²aj de la bicúbica (QGeoid · EGM2008)
Ambos eligen la bicúbica, y con QGeoidCOL2023 el orden de los 6 métodos es el mismo.
Única diferencia: el IDW con el p óptimo para la malla (p = 6) no mejora frente a la nivelación.
El método mueve δH ≤ 1,4 cm; el modelo lo cambia de 0,18 m a 1,07 m.

## Slide 17
16 · CONCLUSIONES
Conclusiones
17
1. Jerarquía del impacto
La elección del modelo cambia la altura entre decímetros y metros; el método de interpolación, solo centímetros.
2. Mejor método
La bicúbica es la mejor con los dos criterios (malla y nivelación). La bilineal es la alternativa simple y trazable.
3. Sustitución de GeoCol2004
QGeoidCOL2023 corrige el sesgo de ~2 m de GeoCol2004 y está referido al IHRS.
4. Red Nacional de Nivelación
QGeoidCOL2023 la describe mejor que EGM2008 (δH 0,18 m vs. 1,07 m, menor dispersión). El datum vertical está ~1 m desplazado del geoide global.
5. Limitaciones
Cinco puntos de control no bastan para estimar la exactitud de los modelos; en montaña las diferencias son de decímetros y la red conserva inclinaciones sistemáticas.

## Slide 18
¡Gracias por su atención!
Guimarães, G. N. et al. (2025). High-resolution regional gravity field modeling to connect the local vertical systems in South America to the IHRF. Earth, Planets and Space, 77, 98.
Liu, Q. et al. (2024). Documento técnico de QGeoidCOL2023. Earth, Planets and Space, 76, 35.
Datos: IGAC – Red Geodésica Nacional · ICGEM (GFZ Potsdam) · Pavlis et al. (2012), EGM2008.
18